## Slide 1
SISTEMA NIMO-TECH DE CONTROL Y MONITOREO:
ALMACENAMIENTO, LLENADO Y PRODUCTO FINAL DE FLUIDOS
TESA-Tech
Tecnología Europea, Servicio y Asesoría técnica

## Slide 2: La Medición
Nivel volumétrico mediante sensor de alta exactitud /ONDA GUIADA
Pulsos de microondas del alta frecuencia son acoplados en una varilla o cable y guiados a lo largo de la sonda. El pulso es reflectado por la superficie del producto. El tiempo de emisión y recepción de las señales es proporcional al nivel en el tanque.
Alta exactitud (+-1mm).
Medición continua de nivel, precisa y fiable tipo TDR*.
Interruptores de alto y bajo nivel incluidos.
Certificado a prueba de explosión: Norma Europea ATEX.
Libre de mantenimiento. Larga vida útil.
Requiere configuración y calibración
Tipos: coaxial, cable y/o varilla
Salida: analógica 4-20 mA
Protección: IP 68, NEMA 6P
* Time Domain Refletometry.
Microondas
Sensor

## Slide 3: La Aplicación
En todos los fluidos con dielectricidad > 1.4 (sensor coaxial)
Industria química, petroquímica, alimenticia; industrial, etc.
Como: Depósitos con amoniaco, cloro, NGL (líquidos de gas natural) , PLG (gas licuado de petróleo), lubricantes etc.
Instalación en tanque horizontal
Instalación en tanque vertical

## Slide 4
ALMACENAMIENTO, LLENADO Y PRODUCTO FINAL DE FLUIDOS INDUSTRIALES
Ethernet
Sensor de Nivel
Sensor de Temperatura
Presión Hidrostática
Datalogger
Sensor
de Flujo
Contador
de Botellas

## Slide 5
MONITOREO Y CONTROL
Las mediciones obtenidas son enviadas al video-registrador.
* Permite almacenar aprox. 2 millones de mediciones
Uso fácil.
Tamaño reducido. Memoria interna: 1,5GB*.
Hasta 48 entradas y salidas físicas (analógicas 4-20mA, digitales y de relé).
Con protocolo Modbus: para leer los datos y controlar salidas de otros equipos conectados a la red.
Interoperación con otros equipos y sistemas.
“Canales lógicos” para control y visualización.

## Slide 6
Monitoreo y Control
El cruce de las mediciones de nivel, flujo y salida de unidades permite el control del circuito de producción y el manejo de los datos de manera concentrada mediante el software del sistema.
Los sensores de medición se conectan al video-registrador que permite visualizar los datos, al mismo tiempo estos controladores se conectan vía Ethernet a un servidor central.

## Slide 7
Monitoreo y Control
Control de Bombas programado por el datalogger vía comunicación remota. (instalado en Caseta CMC)
Límite de nivel activado
Aviso
Atención
NO
Paro de Bomba
Porrsistema de circuito
SI

## Slide 8
Monitoreo y Control
Crea reporte como gráfica
Ajuste de canales
Los datos almacenados se exportan con un a frecuencia programable p.ej 1 vez por día.
Estos datos pueden convertir los datos a tablas Excel.
DAQ Manager es el software que administra en la PC los datos enviados por los dataloggers.

## Slide 9
VISUALIZACIÓN
La concentración de los datos se podrá visualizar en las PC´s.
Vía Ethernet cualquier pc conectado puede tener acceso a los datos de DAQ Manager mediante la
configuración IP.
Via remota a través de un applet.

## Slide 10: Ventajas
Control de almacenamiento y producción mediante el cruce de mediciones de nivel, flujo y salida de producto.
Protección de sobrellenado y/o el daño de bombas por funcionamiento en seco, a través de interruptores de alto y bajo nivel.
Opción de control de arranque/paro de bombas, y de abrir/cerrar válvulas de manera remota a través del controlador Multicon.
Los dispositivos puede adaptarse a diversas aplicaciones.
Son ensamblados en México lo que permite mejor oferta en precio.
Asistencia técnica y capacitación personalizada para su manejo.

## Slide 11
Fecha: Febrero 2015.
Atte.
Andreas Tampier | Encargado Técnico
Tel. (55) 58237499
http://tesa-tech.webnode.mx
Mail: tesatechmx@gmail.com
Soluciones Técnicas a la medida